|  | SVEUČILIŠTE U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET I godina diplomskog studija u školskoj 2011/12.g. Kolegij: Mehanika stijena |  |
| --- | --- | --- |

PROGRAMSKI ZADATAK:

„RMR i Q“ Klasifikacija

U Mostaru, svibanj 2012                                             Predmetna nastavnica:

____________________

doc.dr.sc. Amira Galić

PROGRAMSKI ZADATAK:

Opisati temeljne postavke, ciljeve, sličnosti i razlike „RMR“ i „Q“ klasifikacije. Stijenski masiva prema zadanom opisu i fotografiji jezgre klasificirati prema ta dva sustava klasifikacije.

1.Tijekom izrade tunela širine 7m u jako rastrošnom vapnencu definirana su sljedeća svojstva stijenskog materijala:

-    jednoaksijalna tlačna čvrstoća  ispod 80 MPa

- razmak pukotina  20-50 cm;

- stanje pukotina: rastrošni zidovi, s malo glinovite ispune, zijev 1-5 mm, jako hrapava površina, kontinuirana;

- podzemna voda: preko 20 l/min;

- orijentacija pukotina: paralelna s tunelskom osi, pad 60 stupnjeva;

Slika 1. prikazuje sliku jezgre bušotine u stijenskoj masi, pomoću koje treba odrediti RQD parametar, i prema RMR i Q klasifikaciji, odrediti tip podgrade i definirati vrijeme za koje je raspon podzemne prostorije od 7m stabilan bez podgrade, kao i osnovne geomehaničke parametre (c i φ).

2.Tijekom izrade tunela širine 5m u jako rastrošnom vapnencu definirana su sljedeća svojstva stijenskog materijala:

-    jednoaksijalna tlačna čvrstoća  ispod 80 MPa

- razmak pukotina  20-80 cm;

- stanje pukotina: rastrošni zidovi, s malo glinovite ispune, zijev 1-5 mm, jako hrapava površina, kontinuirana;

- podzemna voda: manje od 2 l/min;

- orijentacija pukotina: paralelna s tunelskom osi, pad 30 stupnjeva;

Slika 1. prikazuje sliku jezgre bušotine u stijenskoj masi, pomoću koje treba odrediti RQD parametar, i prema RMR i Q klasifikaciji, odrediti tip podgrade i definirati vrijeme za koje je raspon podzemne prostorije od 5m stabilan bez podgrade, kao i osnovne geomehaničke parametre (c i φ).

3.Tijekom izrade tunela širine 10m u rastrošnom vapnencu definirana su sljedeća svojstva stijenskog materijala:

-    jednoaksijalna tlačna čvrstoća  oko 120 MPa

- razmak pukotina  20-50 cm;

- stanje pukotina: rastrošni zidovi, s malo glinovite ispune, zijev 1-5 mm, jako hrapava površina, kontinuirana;

- podzemna voda: suho;

- orijentacija pukotina: paralelna s tunelskom osi, pad 60 stupnjeva;

Slika 1. prikazuje sliku jezgre bušotine u stijenskoj masi, pomoću koje treba odrediti RQD parametar, i prema RMR i Q klasifikaciji, odrediti tip podgrade i definirati vrijeme za koje je raspon podzemne prostorije od 10m stabilan bez podgrade, kao i osnovne geomehaničke parametre (c i φ).

4.Tijekom izrade tunela širine 7m u jako rastrošnom vapnencu definirana su sljedeća svojstva stijenskog materijala:

-    jednoaksijalna tlačna čvrstoća  ispod 80 MPa

- razmak pukotina  50-120 cm;

- stanje pukotina: rastrošni zidovi, s malo glinovite ispune, zijev 1-5 mm, jako hrapava površina, kontinuirana;

- podzemna voda: preko 20 l/min;

- orijentacija pukotina: u smjeru napredovanja iskopa, pad 60 stupnjeva;

Slika 1. prikazuje sliku jezgre bušotine u stijenskoj masi, pomoću koje treba odrediti RQD parametar, i prema RMR i Q klasifikaciji, odrediti tip podgrade i definirati vrijeme za koje je raspon podzemne prostorije od 7m stabilan bez podgrade, kao i osnovne geomehaničke parametre (c i φ).

5.Tijekom izrade tunela širine 15m u jako rastrošnom vapnencu definirana su sljedeća svojstva stijenskog materijala:

-    jednoaksijalna tlačna čvrstoća  ispod 100 MPa

- razmak pukotina  30-80 cm;

- stanje pukotina: rastrošni zidovi, bez ispune, zijev 1-5 mm, jako hrapava površina, kontinuirana;

- podzemna voda: 5-10 l/min;

- orijentacija pukotina: paralelna s tunelskom osi, pad 60 stupnjeva;

Slika 1. prikazuje sliku jezgre bušotine u stijenskoj masi, pomoću koje treba odrediti RQD parametar, i prema RMR i Q klasifikaciji, odrediti tip podgrade i definirati vrijeme za koje je raspon podzemne prostorije od 15m stabilan bez podgrade, kao i osnovne geomehaničke parametre (c i φ).

6. Tijekom izrade tunela širine 10m u vapnencu definirana su sljedeća svojstva stijenskog materijala:

-    jednoaksijalna tlačna čvrstoća  ispod 80-100 MPa

- razmak pukotina  20-50 cm;

- stanje pukotina: sasvim malo rastrošeni zidovi, s dosta  ispune od crvenice, zijev 1-5 mm, jako hrapava površina, kontinuirana;

- podzemna voda: preko 20 l/min;

- orijentacija pukotina: paralelna s tunelskom osi, pad 60 stupnjeva;

Slika 1. prikazuje sliku jezgre bušotine u stijenskoj masi, pomoću koje treba odrediti RQD parametar, i prema RMR i Q klasifikaciji, odrediti tip podgrade i definirati vrijeme za koje je raspon podzemne prostorije od 7m stabilan bez podgrade, kao i osnovne geomehaničke parametre (c i φ).

| Ime i prezime kandidata | Broj zadatka za program |
| --- | --- |
| Željko Nikolić | 1. zadatak |
| Josip Franjić | 1. zadatak |
| Goran Bukovac | 2. zadatak |
| Robert Korać | 2. zadatak |
| Zoran Perić | 3. zadatak |
| Ivan Kostić | 3. zadatak |
| Martina Rajić | 4. zadatak |
| Jozo Čuljak | 4. zadatak |
| Ivan Krišto | 5. zadatak |
| Ines Vlahović | 5. zadatak |
| Ivan Raguž | 6. zadatak |
| Igor Grbeša | 6. zadatak |
| Tihana Zujić | 1. zadatak |
| Monika Raspudić | 2. zadatak |
| Miran Marić | 3. zadatak |
| Delfa Grbeš | 4. zadatak |